Pielikums Nr.3

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Arāja poldera aizsargdambju D -1, pik. 00/00 – 46/84 un D -2, pik. 00/00 – 42/29 Otaņķu pagastā, Nīcas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/88 ERAF

| Būvprojekta nosaukums | Arāja poldera aizsargdambju D -1, pik. 00/00 – 46/84 un D -2, pik. 00/00 – 42/29 Otaņķu pagastā, Nīcas novadā atjaunošana |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Arāja poldera aizsargdambis D – 1 un D -2 |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2152) |
| Objekta adrese | Arāja poldera aizsargdambis D -1 un D -2, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 8,913 km |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus aizsargdambja bojājumu novēršanai, tehniskā stāvokļa uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” ; 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus no ZMNĪ, Valsts vides dienesta un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:2 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:2 000 – 1: 10 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trašu piketāžu dabā |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visam atjaunojamajam dambja posmam Šķērsprofilus zīmēt dambi raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Ietveramajiem darbiem | Būves tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie darbi un risinājumi; Atjaunot Arāja poldera aizsargdambju D -1, pik. 00/00 – 46/84 un D -2, pik. 00/00 – 42/29; Palielināt Arāja poldera aizsargdambja D -1 un D -2 augstumu līdz projektētajai augstuma atzīmei; Veikt apauguma novākšanu, aizsargdambju uzbēršanu un veidošanu ar pievestu grunti aptuveni 30000 m3, paredzot paliekošu apgriešanās laukumu izveidi, dambju virsas platumu paredzēt 4m. Veicot aizsargdambja atjaunošanas darbus, paredzēt pret bebru darbību aizsargājošus pasākumus vietās, kur mitinās liels daudzums bebru; Teritorijas labiekārtošana, paredzot nogāžu nostiprināšanu ar augsnes un zāļu sēklu maisījumu; Būvdarbu organizēšanas projekts |
| Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai | Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro zaļās infrastruktūras risinājumi, videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Kā nosacījumus izvirzot energoefektivitāti; videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un izolācijas materiālu ( dzelzs, betona, kompozītmateriālu u.c.) izmantošanu; atkritumu daudzuma samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un/ vai atkārtotu izmantošanu; no vides viedokļa sertificētas tehnikas un tehnoloģiju, biodegvielas izmantošanu. Zaļā komponenta īpatsvaram kopējā projekta iepirkumu līgumcenā jāsasniedz vismaz 20% |
| Fotogrāfiju skaitam | Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas, bet ne mazāk kā 2 uz kilometru |
| Projekta eksemplāru skaitam | 7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |