Pielikums Nr.3

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta izgatavošanai

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2015/44

| Būvprojekta nosaukums | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 00/00 – 29/41 atjaunošana |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambis |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2152) |
| Objekta adrese | Tīnūžu pagasts, Daugavmala, Ikšķiles novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 2,941 km |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus aizsargdambja bojājumu novēršanai, tehniskā stāvokļa uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus no ZMNĪ un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:2 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:2 000 – 1: 10 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trašu piketāžu dabā |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visam atjaunojamajam dambja posmam Šķērsprofilus zīmēt dambi raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Ietveramajiem darbiem | Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie darbi un risinājumi; Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana; Esošā apgaismojuma atjaunošana; Teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un atkritumu urnām; Būvdarbu organizēšanas projekts |
| Fotogrāfiju skaitam | Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas |
| Projekta eksemplāru skaitam | 7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |