Pielikums Nr.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42 renovācijas tehniskā projekta izgatavošanai.

| Būves nosaukums | Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambis |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Ikšķiles novads, Ikšķile |
| Pasūtītājs | Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 701 m (pik. 29/41 – 36/42) |
| Projektēšanas stadija | Tehniskais projekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus aizsargdambja bojājumu novēršanai, tehniskā stāvokļa uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" u.c. LBN, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem u.c. LVS un citu normatīvo aktu prasībām |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns - mērogā 1:2 000; Projekta pārskata plāns mērogā 1: 2 000 – 1:10 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Baltijas augstumu sistēmā Veikt trašu piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trašu punktos) |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visam renovējamam dambja posmam; Šķērsprofilus zīmēt dambi raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Ietveramajiem darbiem | Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie darbi un risinājumi; Plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumi, t.sk.: esošā asfaltbetona seguma renovācija; esošā apgaismojuma renovācija; teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un atkritumu urnām; Būvdarbu organizēšanas projekts |
| Fotogrāfijām | Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas |
| Projekta eksemplāru skaitam | 7 eksemplāros, no kuriem 3 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt iztrūkstošos plānošanas un arhitektūras uzdevumā minētos tehniskos noteikumus |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar pašvaldības būvvaldi un institūcijām, kuras atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |

Pasūtītājs:						Projektētājs: