Pielikums Nr.3

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūves būvprojekta izgatavošanai

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/45 ERAF

| Būvprojekta nosaukums | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Kalnciema poldera sūkņu stacija |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2152) |
| Objekta adrese | Kalnciema poldera sūkņu stacija Valgundes pagastā, Jelgavas novadā |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | Sūkņu stacija |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus sūkņu stacijas pārbūvei |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus no valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Valsts vides dienesta un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem |
| Plāna materiāliem | Sūkņu stacijai – mērogā 1: 500 Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. |
| Ietveramajiem darbiem | Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie darbi un risinājumi: Esošā sūkņu stacijas konstrukciju demontāža; Spiedvadu un vakumpārtraucēja aku demontāža; Jaunas ēkas ar sūkņu kameru, sanesumu aizturēšanas restēm, sanesumu restu automātiskās tīrīšanas iekārtu izbūve; Sanesumu izkraušanas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve; Jaunu spiedvadu izbūve; Jaunu sūkņu ar automātisko vadības sistēmu uzstādīšana, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas uzstādīšana, paredzot stacionāri iebūvētu telfera sliedi sūkņu iecelšanai un izcelšanai; Elektrosadales skapju un elektrokabeļu nomaiņa. Zibens aizsardzības ierīkošana; Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana. Tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana; Sūkņu stacijas vecās vadības ēkas nojaukšana; Biotualetes kabīnes uzstādīšana; Jauna sūkņu stacijas teritorijas nožogojuma izbūve; Krājbaseina atjaunošana; Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde |
| Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai | Veicot projektēšanas darbus, tai skaitā sūkņu stacijas vecās vadības ēkas nojaukšanas projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro zaļās infrastruktūras risinājumi, videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Kā nosacījumus izvirzot energoefektivitāti; videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un izolācijas materiālu ( dzelzs, betona, kompozītmateriālu u.c.) izmantošanu; atkritumu daudzuma samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un/ vai atkārtotu izmantošanu; no vides viedokļa sertificētas tehnikas un tehnoloģiju, biodegvielas izmantošanu. Zaļā komponenta īpatsvaram kopējā projekta iepirkumu līgumcenā jāsasniedz vismaz 30% |
| Fotogrāfiju skaitam | Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas |
| Projekta eksemplāru skaitam | 7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |