Pielikums Nr.3

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta izgatavošanai

ELFLA projekta numurs: 15-08-A00403-000317

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2015/56 ELFLA

| Būvprojekta nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalnupe, ŪSIK kods 37632:01, pik.88/00-165/75 atjaunošana Zentenes pagastā, Tukuma novadā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Kalnupe |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Zentenes pagasts, Tukuma novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 7,775 km |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, ievērojot VVD Ventspils RVP tehnisko noteikumu un vides ekspertu prasības |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:5 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:25 000 – 1: 50 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trašu piketāžu dabā |
| Aprēķiniem | Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Meliorācija/Eiropas projekti/Būvprojektēšanā izmantojamās paraugformas) |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Izraktās grunts izlīdzināšanai | Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50% |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | 7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un Valsts meža dienestu (meža zemju gadījumā) |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |