Pielikums Nr.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Valsts nozīmes ūdensnotekas Maizīte, ŪSIK kods 41542:01, pik. 54/40 – 140/60 Skrīveru pagastā, Skrīveru novadā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā atjaunošanas tehniskā projekta izgatavošanai

| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Maizīte |
| --- | --- |
| ŪSIK kods | 41542:01 |
| Objekta adrese | Skrīveru pagasts, Skrīveru novads, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads |
| Pasūtītājs | Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 8.62 km |
| Projektēšanas stadija | Tehniskais projekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:5 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:25 000 – 1: 50 000 |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas augstumu sistēmā Veikt trašu piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trašu punktos) |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visam atjaunojamās ūdensnotekas posmam Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Izraktās grunts izlīdzināšanai | Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50% |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai atjaunojamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | 6 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītos tehniskos noteikumus |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar pašvaldības būvvaldi un institūcijām, kuras atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un atjaunojamā posma piegulošo platību īpašniekiem |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes” |

Pasūtītājs:						Projektētājs: