Pielikums Nr.2

UZDEVUMS

būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

ELFLA projekta numurs: 15-06-A00403-000372

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/92 ELFLA

| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vīksniņa, ŪSIK kods 384282:01, pik.00/00-216/20 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Vīksniņa |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, Birzgales pagasts, Ķeguma novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 21.62 km |
| Uzdevuma mērķis | Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos) |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | 4 oriģināli |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. |