Pielikums Nr.2

UZDEVUMS

Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik.  444/00- 675/5693 atjaunošanas būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2016/128 ERAF

| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00- 675/56 Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastos, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastos, Viļakas novadā un Liepnas pagastā Alūksnes novadā atjaunošana |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Bolupe |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagasts, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagasts, Viļakas novadā un Liepnas pagasts Alūksnes novadā |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 23,156 km |
| Uzdevuma mērķis | Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai, noteikt galvenos būvdarbu veidus un to iespējamās izmaksas. |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”; 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām; 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§) un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos) |
| Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai un vides aizsardzības prasībām | Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, ievērojot VVD tehnisko noteikumu prasības. |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | 5 oriģināli |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. |