Pielikums Nr.2

UZDEVUMS

Ošas 2. poldera sūkņu stacijas Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2017/21 ERAF

| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums | Ošas 2. poldera sūkņu stacijas Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūve |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Ošas 2. poldera sūkņu stacija |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Ošas 2. poldera sūkņu stacija Rožupes pagasts, Līvānu novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | Sūkņu stacija |
| Uzdevuma mērķis | Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai, veikt būvdarbu izmaksu sākotnējo aprēķinu. |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus no valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Valsts vides dienesta un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem |
| Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai | Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. |
| Līmeņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā |
| Fotogrāfiju skaitam | Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas |
| Projekta eksemplāru skaitam | 3 oriģināli |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. |