APSTIPRINĀTS

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

iepirkuma komisijas

2018. gada 8. janvāra sēdē

protokols Nr. 1

IEPIRKUMA

Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

NOLIKUMS

# Informācija par Pasūtītāju

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Nosaukums: | Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| --- | --- |
| Adrese: | Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003338357 |
| Tālrunis: | +371 67027587 |
| Bankas rekvizīti: | AS “Swedbank” |
| Konts: | LV47HABA0001407039086 kods HABALV22 |
| Kontaktpersona: | Vidmants Bielinis, tālrunis 67027223 |
| E-pasta adrese: | info@zmni.lv |
| Pircēja profila adrese tīmekļvietnē: | www.zmni.lv/iepirkumi/ |

  - Iepirkumu organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

  - ELFLA projekta numurs: 17-04-A00403-000231.

# Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs, CPV kods

  - Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā.

  - Id. Nr. ZMNĪ 2018/1 ELFLA.

  - CPV kods: 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.

# Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets: Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01, pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana.

### Objekta atrašanās vieta: Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads un Birzgales pagasts, Ķeguma novads (www.melioracija.lv).

### Objekta garums – 24,89 km.

### Būvprojekta izgatavošana jāveic 2 (divās) kārtās:

### Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanas termiņš – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, saskaņā ar Uzdevumu būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai (2.pielikums).

### Būvprojekta izgatavošanas termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu būvprojekta izgatavošanai (3.pielikums).

# Paredzamā iepirkuma līgumcena un norēķinu kārtība

### Paredzamā līgumcena EUR 24 900,00 bez PVN.

### Noteikta šāda norēķinu kārtība:

    - 40% (četrdesmit procenti) par būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanu;

    - 60% (sešdesmit procenti) par būvprojekta izgatavošanu.

# Iepirkuma nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība

  - Pasūtītājs savā tīmekļvietnē nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

# Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumus iepirkumam pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 805. kab., darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 līdz 2018. gada 19. janvāra plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi. Tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, Komisija, to neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumu aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Pasūtītājs nodrošina vispārpieejamās informācijas (dokumentu) izsniegšanu triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.

# Iepirkuma piedāvājuma noformējums

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā 1 (vienā) eksemplārā.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.

  - Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājuma visām lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu nomaiņas iespējas.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību, apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.

  - Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai iepākojumā, uz kuras ir jānorāda:

    - adresāts – Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010;

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

    - iepirkuma nosaukums;

    - iepirkuma identifikācijas numurs;

  - Pretendenta piedāvājumu paraksta parakstiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

# Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pasūtītāja prasības Pretendenta kvalifikācijai un Pretendenta iesniedzamie dokumenti iepirkumā:

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentu kvalifikācijai | Pretendenta iesniedzamie dokumenti iepirkumā |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf) par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu. |
|  | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. | Reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
|  | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, ar komercdarbības sfēru “Meliorācijas sistēmu projektēšana”. | Pretendenta reģistrācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz savas mītnes zemes līdzīga reģistra informācija un apliecinājumus, ka līguma piešķiršanas gadījumā Pretendents reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā komercdarbības sfērā; |
|  | Pretendentam ir pieejams speciālists, kas sertificēts “Meliorācijas sistēmu projektēšanā” un tas reģistrēts Būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. | Latvijas Melioratoru biedrības sertifikāts Meliorācijas sistēmu projektēšanā. Sertifikācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
|  | Pretendenta piedāvātajam speciālistam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir viecis vismaz 2 (divu) ūdensnoteku (upju, strautu, kanālu, novadgrāvju) ar kopgarumu vismaz 20 (divdesmit) km projektēšanu un visi objekti ir akceptēti būvvaldē. | Pretendenta piedāvātā speciālista informācija, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu, pievienojot par katru objektu apstiprinātā būvprojekta titullapu un ģenplāna kopiju ar būvvaldes akceptu. Būvprojektu kopijas var nesniegt tikai par tiem sarakstā minētajiem objektiem, kuriem Pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis projektēšanu Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) |
|  | Darbu izpildes grafiks, ievērojot nolikuma 3.4.punkta prasības. | Pretendenta darbu izpildes grafiks, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. |

# Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pretendentu kvalifikācijai jāiesniedz:

- visu personu apvienības dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) oriģinālu vai kopiju, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā.

- Personu apvienībai, kurai piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

    - Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu, saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

# Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

  - Pretendentu piedāvājumu noformējuma, kvalifikācijas pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību nolikuma prasībām un paredzamā līguma izpildes prasībām. Kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu kvalifikācijas dokumentiem, kā arī iegūstot informāciju Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

  - Komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem precizēt un izskaidrot informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

  - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbištošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

  - Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu pēc to iesniegšanas secības, atbilstoši nolikuma 6.4. punktam.

  - PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto.

  - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, vai piedāvājumu līgumcenas pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās izmaksas, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Līguma slēgšana

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaiku informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu, saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko Pretendentu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

- Darbu izpildes nosacījumi

  - Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Pretendenta būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Pretendents 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas veic piketāžas un pagaidu reperu ierīkošanu dabā.

  - Pretendents darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku.

  - Pretendents veic būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas.

  - Pretendents patstāvīgi pieprasa un saņem tehniskos noteikumus un veic projekta saskaņojumu ar būvvaldi un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājuma saskaņošanu.

  - Pretendents un būvprojekta autors apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

    - par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

    - būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).

  - Būvprojekta risinājumiem jāatbilst 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

  - Pagaidu reperi jāierīko ar absolūtām augstuma atzīmēm Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

- Pielikumi:

  - 1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

  - 2.pielikums – Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai;

  - 3.pielikums – Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai;

  - 4.pielikums – Pieredzes apliecinājums;

  - 5.pielikums – Darbu izpildes grafiks;

  - 6.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;

  - 7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Iepirkumam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana”

Id. Nr. ZMNĪ 2018/1 ELFLA

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis>

- Rekvizīti:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konta Nr. |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Sertificētais speciālists (Vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |  |

- Finanšu piedāvājums būvprojekta izgatavošanai:

Summa bez PVN: 	___________________ [cipariem] (EUR) apmērā;

PVN 21%:		___________________ [cipariem] (EUR) apmērā;

Kopējā summa:	___________________ [cipariem] (EUR) apmērā.

- Apliecinājums:

- Pretendents iepazinies un apņēmas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;

- Pretendentam ir saprotami darbu izpildes nosacījumi, uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai, projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai;

- Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

- Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.

<Pretendenta nosaukums>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

2.pielikums

UZDEVUMS

Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novada un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Zvirgzde |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, Birzgales pagasts, Ķeguma novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 24,89 km |
| Uzdevuma mērķis | Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Veikt inženierizpēti, tai skaitā: uzmērīt ūdensnotekas trasi mērogā 1:500 ar plāna noformējumu mērogā 1:1000; profilēt gultni raksturīgās vietās, bet ne retāk kā ik pēc 100m; Sagatavot inženierizpētes atzinumu par veiktajiem inženierizpētes darbiem. Izstrādāt būves garenprofilu un šķērsprofilu rasējumus. Noteikt projektējamās gultnes un būvju galvenos parametrus, orientējošus apjomus un izmaksas. |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos) |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | Papīrveidā - 4 oriģināli |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. |

3.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izgatavošanai

| Būvprojekta nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 atjaunošana Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novada un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums | Valsts nozīmes ūdensnoteka Zvirgzde |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods | II grupas būve (kods 2153) |
| Objekta adrese | Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, Birzgales pagasts, Ķeguma novads |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms | 24,89 km |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:5 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000 |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus, kas minēti būvatļaujā, bet nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā. |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trases piketāžu dabā |
| Aprēķiniem | Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Meliorācija/Sadarbības Partneriem/Būvprojektēšanas paraugformas) |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Izraktās grunts izlīdzināšanai | Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50% |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | Papīrveidā - 4 oriģināli (cietā sējumā) un 3 kopijas Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formāta un 1 eks. būvprojekta izstrādes formātā (MS Offise, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf). |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un Valsts meža dienestu (meža zemju gadījumā) |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel formātā. |

4.pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

- Sertificētais speciālists

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Sertifikāta numurs |  |

- Sertificētās personas pieredze

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Ūdensnotekas | Projekta izgatavošanas gads | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nosaukums | garums (km) |  |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

5.pielikums

Darbu izpildes grafiks

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mēnesis (skaitlis) pēc kārtas no līguma noslēgšanas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS): | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. | Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana |  |  |  |  |
| 1.2. | Inženierizpēte, kamerālie darbi |  |  |  |  |
| 1.3. | BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem |  |  |  |  |
| 1.4. | BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai |  |  |  |  |
| 1.5 | Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana |  |  |  |  |
| 1.6. | Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mēnesis (skaitlis) pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvprojektam: | 1. | 2. | 3. |
| 2.1. | Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju |  |  |  |
| 2.2. | Projektēšana, būvprojekta noformēšana |  |  |  |
| 2.3. | Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu |  |  |  |
| 2.4. | Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai |  |  |  |
| 2.5. | Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana |  |  |  |
| 2.6. | Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), un adrese>:

- Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, organizētajā iepirkuma “Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana” (Id. Nr. ZMNĪ 2018/1 ELFLA).

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus vai veikt šādus darbus:

<īss Darbu apraksts> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

7.pielikums

ELFLA projekta Nr.____________

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZŅĒMUMA LĪGUMA PROJEKTS

par būvprojekta izgatavošanu

Rīgā								201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot (id. Nr.) nolikumu, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu,

vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētajā termiņā veikt (objekta nosaukums, darbu veids), turpmāk tekstā – Objekts, būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu, turpmāk tekstā – Darbi.

  - Darbi veicami saskaņā ar:

- 	16.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un Līguma nosacījumiem;

-  “Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);

-	”Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums).

1.3.	Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. __________________ ietvaros.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR __ un PVN 21% EUR __, kopā EUR __ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

2.2.	Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:

2.2.1.	Norēķinu par Līgumsummas daļu 40% (četrdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

-	 būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam;

-	 Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;

-	Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta minimālā sastāva izstrādi apstiprināšanas.

2.2.2.	Norēķinu par Līgumsummas daļu 60% (sešdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

-	Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

-	Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta izstrādi apstiprināšanas;

-	Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (3.pielikums).

  - Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus ar Līguma noslēgšanas brīdi.

  - Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:

3.2.1. 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas - piketāžas un pagaidu reperu ierīkošana dabā;

3.2.2.	(mēnešu skaits) laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam;

3.2.3.	(mēnešu skaits) laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.

3.4. 	Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.

3.5. 	Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

3.6. 	Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eks.

3.7.	Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu.

3.8.	Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

3.8.1.	Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

- 	par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

- 	būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).

4. Uzņēmēja pienākumi

  - Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. reģistrēties Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā komercdarbības sfērā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža (ja uzņēmējs ir nerezidents);

4.1.2. Ja Uzņēmējs ir piesaistītais speciālists ir nerezidents, iesniegt pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā sfērā;

4.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.1.4.	veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

    - 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas veikt piketāžas un pagaidu reperu ierīkošanu dabā;

    - veikt darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku;

    - veikt būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas;

    - patstāvīgi pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un veikt projekta saskaņojumu ar būvvaldi un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājuma saskaņošanu;

    - un būvprojekta autors 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

      - par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

      - būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.);

      - nodrošināt, ka būvprojekta risinājumiem jāatbilst 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

4.1.10. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

4.1.11. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.1.12. Uzņēmējam ir aizliegts šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Uzņēmējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, uzņemoties risku uz savu atbildību.

4.1.13. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, nomaiņu, un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

4.1.14.	Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.

4.2.	Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

4.2.1.	Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.

4.2.2.	izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.	līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

    - pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

    - pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.

    - pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.

    - pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

    - pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

    - pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;

    - pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas,

    - strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

- Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

  - Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

    - Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0, 5 (nulle komats piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra - līguma 2.1. punktā noteiktās objekta līgumcenas. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas;

    - Uzņēmums nav pilnībā novērsis Pretenzijā norādītās neatbilstības (būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojektā) EUR 100,00 (viens simts euro, nulle centi) par katru konstatēto gadījumu.

  - Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

  - Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

  - Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

  - Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

  - Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

# Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.	Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.

7.3.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.	Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;

7.4.2.	Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

## 8. Citi noteikumi

8.1.	Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

8.2.	Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.	Līguma izpildi vada:

8.3.1.	Pasūtītāja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.__________, e-pasts: _________;

8.3.2.	Uzņēmēja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.________, e-pasts: _________, sertifikāta Nr.____________.

8.4.	Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

8.5.	Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz __ (_____) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

# 9. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 Iestādes nosaukums: Valsts kase Iestādes kods: TRELLV22 Konts: LV11TREL9160042000000 Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190 E-pasta adrese: info@zmni.lv _________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. | Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas Nr.: ____________________ Juridiskā adrese: ____________________ Bankas nosaukums: __________________ Bankas kods: _______________________ Bankas konts: _______________________ Tālrunis: _________; fakss: ____________ E-pasta adrese: ______________________ ________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. |

1.pielikums

uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZDEVUMS

Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

| Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms |  |
| Uzdevuma mērķis | Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Veikt inženierizpēti, tai skaitā: uzmērīt ūdensnotekas trasi mērogā 1:500 ar plāna noformējumu mērogā 1:1000; profilēt gultni raksturīgās vietās, bet ne retāk kā ik pēc 100m; Sagatavot inženierizpētes atzinumu par veiktajiem inženierizpētes darbiem. Izstrādāt būves garenprofilu un šķērsprofilu rasējumus. Noteikt projektējamās gultnes un būvju galvenos parametrus, orientējošus apjomus un izmaksas. |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos) |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | Papīrveidā - 3 oriģināli |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. |

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 ___________________________ R.Dilba z.v. | _____________________________ Reģistrācijas Nr. _______________ Juridiskā adrese: _______________________ _______________________ /___/ z.v. 2.pielikums uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________ Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________ |

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izgatavošanai

| Būvprojekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums |  |
| Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtītājs | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| Objekta apjoms |  |
| Projektēšanas stadija | Būvprojekts |
| Uzdevuma mērķis | Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |
| Normatīvās | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām |
| Plāna materiāliem | Projekta plāns mērogā 1:5 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000 |
| Tehnisko noteikumu saņemšanai | Saņemt tehniskos noteikumus, kas minēti būvatļaujā, bet nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā. |
| Vides aizsardzības prasības | Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trases piketāžu dabā |
| Aprēķiniem | Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Meliorācija/Sadarbības Partneriem/Būvprojektēšanas paraugformas) |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m |
| Izraktās grunts izlīdzināšanai | Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50% |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei |
| Projekta eksemplāru skaitam | Papīrveidā - 4 oriģināli (cietā sējumā) un 3 kopijas Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formāta un 1 eks. būvprojekta izstādes formātā (MS Offise, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf). |
| Saskaņošanai | Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un Valsts meža dienestu (meža zemju gadījumā) |
| Papildus norādījumi | Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel formātā. |

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 ___________________________ R.Dilba z.v. | _____________________________ Reģistrācijas Nr. _______________ Juridiskā adrese: _______________________ _______________________ /___/ z.v. |

3.pielikums

uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

Darbu izpildes grafiks

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mēnesis (skaitlis) pēc kārtas no līguma noslēgšanas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS): | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. | Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana |  |  |  |  |
| 1.2. | Inženierizpēte, kamerālie darbi |  |  |  |  |
| 1.3. | BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem |  |  |  |  |
| 1.4. | BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai |  |  |  |  |
| 1.5 | Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana |  |  |  |  |
| 1.6. | Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Mēnesis (skaitlis) pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvprojektam: | 1. | 2. | 3. |
| 2.1. | Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju |  |  |  |
| 2.2. | Projektēšana, būvprojekta noformēšana |  |  |  |
| 2.3. | Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu |  |  |  |
| 2.4. | Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai |  |  |  |
| 2.5. | Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana |  |  |  |
| 2.6. | Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam |  |  |  |

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 ___________________________ R.Dilba z.v. | _____________________________ Reģistrācijas Nr. _______________ Juridiskā adrese: _______________________ _______________________ /___/ z.v. |