APSTIPRINĀTS

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

iepirkuma komisijas

2018.gada 7.jūnija sēdē

protokols Nr. 1

IEPIRKUMA

Jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde finanšu līzingā

NOLIKUMS

# Informācija par Pasūtītāju

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Nosaukums: | Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| --- | --- |
| Adrese: | Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003338357 |
| Tālrunis: | +371 67027587 |
| Bankas rekvizīti: | AS “Swedbank” |
| Konts | LV47 HABA 0001 4070 39086 HABALV22 |
| Kontaktpersona: | Vidmants Bielinis, tālrunis 67027223 |
| E - pasta adrese: | info@zmni.lv |
| Pircēja profila adrese tīmekļvietnē: | www.zmni.lv/iepirkumi/ |

  - Iepirkumu organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

# Iepirkuma metode, identifikācijas numurs, CPV kods

  - Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā.

  - Id. Nr. ZMNĪ 2018/42

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods – 34110000-1 – Vieglie automobiļi.

# Iepirkuma priekšmeta apraksts

# Jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde finanšu līzingā (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

# Pretendentam ir jāizpērk Pasūtītāja lietotais transportlīdzeklis (1 (viens) vieglais automobilis) par vērtību, kas nav mazāka par Transportlīdzekļa novērtēšanas aktā norādīto “ātrās realizācijas vērtību” (1.pielikums), kas kalpo, kā pirmā iemaksa (avansa maksājumu) jaunā vieglā automobiļa iegādei.

# Iepirkuma paredzamā līgumcena – līdz 33000,00 EUR bez PVN.

# Automobiļa iepirkuma līgums tiek noslēgts uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem vai līdz iepirkuma līguma saistību pilnīgai izpildei.

# Automobiļa piegādes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā.

### Iepirkuma nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība

### Pasūtītājs savā tīmekļvietnē nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

### Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

### Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

### Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

# Piedāvājumu iesniegšana

  - Piedāvājumus iepirkumam pretendenti personīgi iesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 805. kab., darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 līdz 2018.gada 18.jūnija plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi. Tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām Komisija, to neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumu aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Pasūtītājs nodrošina vispārpieejamās informācijas (dokumentu) izsniegšanu triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.

# Piedāvājuma noformējums

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā 1 (vienā) eksemplārā.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.

  - Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājuma visām lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu nomaiņas iespējas.

  - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību, apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.

  - Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā, uz kuras ir jānorāda:

    - adresāts – Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010;

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

    - iepirkuma nosaukums;

    - iepirkuma identifikācijas numurs.

  - Pretendenta piedāvājumu paraksta parakstiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

# Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta piedāvātajam automobiļu piegādātājam ir jābūt:

    - mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecībai, ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām;

    - autorizētam attiecīgā zīmola piegādātājam;

    - tiesīgam veikt automobiļu tehnisko apkopi un remontu automobiļa garantijas periodā.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums).

    - Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf) par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam.

  - Pretendenta piedāvātā automobiļa piegādātāja informācija, kas apstiprina atbilstību 8.2. punktam:

    - tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija;

    - ražotāja vai importētāja parakstīts dokuments vai tā kopija, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot attiecīgā zīmola preci un uzņemties garantijas saistības;

    - ražotāja vai importētāja parakstīts dokuments vai tā kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt automobiļu tehnisko apkopi un remontu automobiļa garantijas periodā.

  - Tehniskais piedāvājums, ievērojot noteiktās minimālās prasības (3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums (4.pielikums), kas sagatavots pēc šādām prasībām:

    - Piedāvātā cena par Tehniskajā specifikācijā noteiktā Pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN);

    - Jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

    - Finanšu piedāvājumā norādītajai mēneša maksai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

    - Pretendents finanšu piedāvājumā norāda:

    - pasūtītāja lietotā automobiļa izpirkuma vērtību;

    - jaunā automobiļa sākuma vērtību;

    - viena mēneša nomas maksas cena;

    - kopējo nomas maksas cenu.

# Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

  - Pretendentu piedāvājumu noformējuma, kvalifikācijas pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību nolikuma prasībām un paredzamā līguma izpildes prasībām. Kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu kvalifikācijas dokumentiem, kā arī iegūstot informāciju Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

  - Komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem precizēt un izskaidrot informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

  - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

  - Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem ir vienāda cena, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu pēc to iesniegšanas secības, atbilstoši nolikuma 5.4. punktam.

  - PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto.

# Līguma slēgšana

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko Pretendentu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

- Pielikumi:

  - 1. pielikums – Transportlīdzekļa novērtēšanas akts;

  - 2. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

  - 3. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

  - 4. pielikums – Finanšu piedāvājums;

  - 5. pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

# 2. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Iepirkumam “Jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde finanšu līzingā”

Id. Nr. ZMNĪ 2018/42

<Vietas nosaukums>, <gads>. Gada <datums>. <mēnesis>

- Rekvizīti:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

- Apliecinājums:

- Pretendents iepazinies un apņēmas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;

- Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

- Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.

<Pretendenta nosaukums>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam “Jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde finanšu līzingā”

Id. Nr. ZMNĪ 2018/42

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piedāvātā automobiļa marka un modelis | nav noteikts |  |
|  | Piegādātājs | nav noteikts |  |
|  | Automobiļu skaits | 1 (viens) |  |
|  | Automobiļa klase | Vidējā daudzfunkciju (Md) |  |
|  | Virsbūves tips | Mikroautobuss |  |
|  | Automobiļa stāvoklis | Jauns, bez iepriekšējas ekspluatācijas |  |
|  | Nomas termiņš | 48 (četrdesmit astoņi) mēneši |  |
|  | Autoservisu skaits un vieta, kuros var veikt piedāvātā automobiļa plānotās tehniskās apkopes | ne mazāk kā 1 Rīgā | (Norādīt adresi, darba laiku, telefona nr., kontaktpersonu, u.c. kontaktinformāciju) |
|  | Automobiļa garums bez papildus aprīkojuma | No 4900 līdz 5000mm |  |
|  | Automobiļa platums (bez sānu atpakaļskata spoguļiem) | līdz 2000mm |  |
|  | Automobiļa augstums | līdz 2000mm |  |
|  | Durvju skaits | vismaz 4 (četras) |  |
|  | Sēdvietu skaits | 8 (astoņas) (ieskaitot vadītāju) |  |
|  | Degvielas veids | Dīzelis |  |
|  | Tilpums | ne lielāks kā 2000 cm³ |  |
|  | Jauda | ne mazāk kā 130 ZS |  |
|  | Degvielas patēriņš (kombinētais pēc ražotāja datiem) | ne vairāk kā 7,1 litri/100km |  |
|  | Piedziņas tips | Priekšpiedziņa |  |
|  | Pārnesumu kārba | Automātiskā |  |
|  | Riepas | Atbilstoši sezonai |  |
|  | Diski | 16 collu vieglmetāla diski |  |
|  | Sēdekļi | pirmajā rindā 4 virzienos manuāli regulējams autovadītāja sēdeklis, vienvietīgs pasažiera sēdeklis. Priekšējie sēdekļi ir apsildāmi; otrajā rindā 3 vienvietīgi, neatkarīgi sēdekļi, nolokāmi, izņemami; trešajā rindā 1 divvietīgs un 1 vienvietīgs neatkarīgs sēdeklis, sēdekļiem jābūt nolokāmiem, izņemamiem |  |
|  | Virsbūves krāsa | Metāliska, melna |  |
|  | Bremzes | avārijas bremzēšanas palīgsistēma; bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ar bremzēšanas palīgierīci |  |
|  | Drošības sistēmas | pretapgāšanās palīgsistēma; elektroniskā stabilitātes un pretslīdes kontroles sistēma (ESP) (vai līdzvērtīga) |  |
|  | Atslēga | centrālā atslēga ar tālvadību un divām atslēgām |  |
|  | Durvju logu mehānisms | elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji |  |
|  | Sānu spoguļi | elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi |  |
|  | Stūres iekārta | augstumā un dziļumā regulējams stūres statnis; stūre ar gaisa drošības spilvenu un ādas apdari; multifunkciju stūre |  |
|  | Drošības aprīkojums | visas sēdvietas aprīkotas ar trīspunktu drošības jostām un galvas balstiem; frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem |  |
|  | Gaismas | ksenona priekšējie lukturi ar LED dienasgaismām; Follow-me home funkcija priekšējām gaismām; priekšējie miglas lukturi |  |
|  | Klimata kontrole | manuāli regulējama klimata kontrole priekšējā daļā un aizmugurējā daļā |  |
|  | Audiosistēma | oriģinālā audio sistēma ar skaļruņu instalāciju, USB ligzda; vismaz 10 skaļruņu audio instalācija; iebūvēta brīvroku tālruņa sistēma ar Bluetooth; 8" ekrāns viduskonsolē |  |
|  | Logi | fiksēts aizmugurējais logs; aizmugurējā loga apmazgātāji un tīrītāji; tonēti stikli |  |
|  | Obligātais aprīkojums un prasības | aizmugurējās durvis uz augšu veramas; kruīza kontrole; vilkmes kontrole; parkošanās sensori priekšā un aizmugurē ar vizualizāciju; palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā; gumijas paklāji visam salonam; medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, piespiedu apstāšanās zīme, atstarojošā veste; rezerves ritenis; rezerves riteņu nomaiņas instrumentu komplekts; automobiļa ekspluatācijas instrukcija (grāmata) un servisa apkopju grāmatiņa latviešu valodā |  |
|  | Piegāde Pasūtītājam | 3 (trīs) mēnešu laikā |  |
|  | Garantijas termiņš | 60 (sešdesmit) mēneši vai 100000 km |  |
| Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji: |
| 38.1. | Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda (CO2) izmešiem kombinētajā ciklā: | ne lielāka par 181 g/km | *Norāda pretendents |
| 38.2. | Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms g/km | atbilstība EURO 6 izmešu standartam | *Norāda pretendents |
| 38.3. | Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, g/km | atbilstība EURO 6 izmešu standartam | *Norāda pretendents |
| 38.4. | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km | atbilstība EURO 6 izmešu standartam | *Norāda pretendents |

Citas prasības:

Veikt automobiļu reģistrāciju CSDD.

Izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir nepieciešamas, lietojot automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

| Pretendenta pārstāvis: |
| --- |
| Vārds, uzvārds, |  |
| ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “Jauna vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde finanšu līzingā”

Id. Nr. ZMNĪ 2018/42

1.daļa

_____________________ apņemas veikt Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” lietotā automobiļa izpirkšanu par šādām izmaksām:

(Pretendenta nosaukums)

| Automobiļa marka, modelis | Automobiļa reģistrācijas numurs | Automobiļa izpirkuma vērtība, EUR |
| --- | --- | --- |
| Volkswagen, Transporter | GH-4124 |  |

2.daļa

_____________________ apņemas veikt Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” automobiļa nomu par šādām izmaksām:

(Pretendenta nosaukums)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Automobilis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marka |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Skaits | 1 |
| 4. | Automobiļa sākuma vērtība (EUR) * |  |
| 5. | Lietotā automobiļa izpirkuma vērtība (EUR) ** |  |
| 6. | Automobiļa vērtība, atskaitot lietotā automobiļa vērtību (EUR) *** (4.poz – 5.poz) |  |
| 7. | 1 (viena) mēneša nomas maksa automobilim (EUR bez PVN) (5.poz – 6.poz.) |  |
| 8. | Mēnešu skaits | 48 |
| 9. | Kopējā nomas maksa (EUR bez PVN automobilim (visam līguma izpildes termiņam)) |  |
| 10. | PVN likme**** |  |
| 11. | Summa kopā EUR (ar PVN) |  |

*) Viena automobiļa pilna vērtība, atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītām prasībām. Piedāvājuma cenā ietveramas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tai skaitā, automobiļa nomas maksa, reģistrāciju CSDD, garantijām, atļaujām no trešajām personām un visas citas ar nomu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.

**) Pasūtītāja lietotā automobiļa izpirkuma vērtība no finanšu piedāvājuma 1.daļas.

***) Automobiļa vērtība atskaitot izpirkuma vērtības daļu.

****) PVN likme jānorāda atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

Kopējā piedāvātā nomas sniegšanas cena visam līguma izpildes termiņam _______________________________(summa vārdiem) EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN __%)

Kopējā piedāvātā nomas sniegšanas cena visam līguma izpildes termiņam _______________________________(summa vārdiem) EUR ar pievienotās vērtības nodokli (PVN __%)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pretendenta vadītāja paraksts:	_______________________________

Vārds, uzvārds:		_______________________________

Amats:				_______________________________

Pretendenta adrese:		_______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri:_________________________ __

z.v.

5.pielikums

LĪGUMS

par jauna vieglā automobiļa (mikroautobusa) iegādi finanšu līzingā

Rīgā,								 2018.gada „___”.___________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Līzinga ņēmējs, no vienas puses, un

(Līzinga devēja nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds) personā, kurš (-a) darbojas pamatojoties uz ________________, turpmāk tekstā - Līzinga devējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,

ievērojot valsts iepirkuma ar identifikācijas Nr. ZMNĪ 20__/__ „Jauna vieglā automobiļa iegāde finanšu līzingā” nolikumu, rezultātu (20__.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Līzinga devēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Līzinga devējs apņemas Līzinga ņēmēja interesēs iegādāties Automobiļus savā īpašumā un uz noteiktu laiku un par Līgumā noteiktajiem maksājumiem piešķirt Līzinga ņēmējam tiesības lietot Automobiļus. Līzinga ņēmējs uzņemas pieņemt Automobiļus un veikt Līgumā noteiktos maksājumus Līzinga devējam. Līzinga ņēmējam izpildot visas Līgumā noteiktās saistības, Līzinga devējs nodod Automobiļus Līzinga ņēmēja īpašumā.

  - Līzinga devējs piešķir Līzinga ņēmējam lietošanas tiesības uz automobiļiem saskaņā ar specifikāciju (1.pielikums), turpmāk tekstā visi kopā – Automobiļi, vai katrs atsevišķi – Automobilis.

  - Automobiļu skaits - .......gab.

2. Līzinga maksājumi un norēķinu kārtība

  - Kopējā summa par visiem Automobiļiem ir noteikta bez PVN EUR ............................ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma, saskaņā ar maksājumu grafiku (2.pielikums), turpmāk tekstā – Maksājumu grafiks.

  - Puses vienojas par šādu norēķinu kārtību:

    - Līzinga ņēmējs veic Līzinga devējam vienreizēju avansa maksājumu EUR .................... (summa vārdiem) apmērā saskaņā ar Maksājumu grafiku 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Automobiļu pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas un atbilstoša Līzinga devēja rēķina saņemšanas.

    - Līzinga ņēmējs katru mēnesi maksā Līzinga devējam maksājumus par automobiļa lietošanu, saskaņā ar Maksājumu grafiku, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līzinga devēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

    - Maksājuma apmērs ir fiksēts un nemainīgs visā Līguma darbības laikā.

  - Līzinga ņēmējs sāk veikt maksājumus pēc Automobiļu pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas.

  - Maksājuma apmērs un apmaksas termiņš var tikt grozīts, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi tiek noformēti saskaņā ar Līguma 7.3.punktu.

2.5.	Līzinga devējs rēķinus par maksājumiem elektroniskā veidā nosūta no Līzinga devēja elektroniskā pasta adreses: 	___@___ uz Līzinga ņēmēja elektroniskā pasta adresi: rekini@zmni.lv, par kārtējo mēnesi līdz katra mēneša ___.(__) datumam. Līzinga devējs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā un par informācijas pareizību atbildīgo personu parakstu aizstāj ar to elektronisku apliecināšanu. Līzinga devējs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiks sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu.

2.6.	Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad attiecīgā naudas summa ieskaitīta Līzinga devēja norādītajā kontā bankā.

3. Līguma izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

  - Līzinga devējs apņemas veikt Automobiļu iegādi un nodot tos Līzinga ņēmējam līzingā __ (____) ________ laikā no līguma noslēgšanas dienas, turpmāk tekstā – Automobiļa piegādes termiņš.

    - Automobiļa piegādes vieta - Rīga, Republikas laukums 2.

  - Līzinga devējs rakstveidā informē Līzinga ņēmēju par plānoto automobiļa piegādes laiku (ievērojot Automobiļa piegādes termiņu) nosūtot attiecīgu paziņojumu. Puses apņemas vienoties par Automobiļa pieņemšanu - nodošanu 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Automobilis tiek nodots Līzinga ņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Akta projektu sagatavo Līzinga devējs.

  - Akta par automobiļa pieņemšanu – nodošanu parakstīšana apliecina Līzinga devēja tiesības nodot, bet Līzinga ņēmēja tiesības pieņemt Automobili turējumā un lietošanā.

3.5.	Gadījumā, ja pieņemot Automobili tiek konstatēta to neatbilstība Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā – Neatbilstība, Līzinga ņēmējs rakstiski paziņo Līzinga devējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.

3.5.1.	Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Līzinga devējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Līzinga devējs atkārtoti iesniedz Līzinga ņēmējam Aktu.

3.6.	Automobilis ir uzskatāms par nodoto ar attiecīgā Akta parakstīšanas brīdi. Pēc Akta parakstīšanas tas pievienojams Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

    - Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet no Līzinga devēja Līzinga ņēmējam ar Automobiļa pieņemšanas brīdi un parakstot Aktu.

  - Akta parakstīšana neatbrīvo Līzinga devēju no atbildības par slēptiem Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Automobiļa defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem.

  - Automobiļa garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no Akta parakstīšanas dienas vai 100 000 km (viens simts tūkstoši kilometri) turpmāk tekstā – Garantijas laiks.

  - Gadījumā, ja Garantijas laikā Līzinga ņēmējs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem Līzinga ņēmējs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Līzinga devēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas).

  - Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk tekstā - Garantijas darbi, Līzinga ņēmējs nosūta rakstisku paziņojumu Līzinga devējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Puses 3 (trīs) darba dienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Līzinga devējam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc iespējas īsākajā laikā veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem) ievērojot protokola nosacījumus. Pretējā gadījumā Līzinga devējam ir pienākums atlīdzināt Līzinga ņēmējam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Līzinga ņēmēja saņemšanas.

4. Līzinga devēja tiesības un pienākumi

4.1. 	Līzinga devēja tiesības:

4.1.1.	pārbaudīt un pārskatīt Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu starpniecību, iepriekš saskaņojot ar Līzinga ņēmēju;

4.1.2.	pārbaudīt ar Līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar Līzinga ņēmēju, ievākt informāciju attiecībā uz Automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu;

4.1.3.	atprasīt Automobiļi no prettiesiska valdītāja, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē Automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī Līzinga ņēmēja, radītiem Automobiļa bojājumiem;

4.2. 	Līzinga devēja pienākumi:

4.2.1.	pasūtīt specifikācijā (1.pielikmā) noteiktos Automobiļus pārdevējam 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un informēt Līzinga ņēmēju par izdarīto pasūtījumu;

4.2.2.	sagatavot un organizēt Automobiļa nodošanu Līzinga ņēmēja turējumā un lietošanā, ievērojot Līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību.

4.2.3.	nodrošināt netraucētu Automobiļa lietošanu visā Līguma darbības termiņā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.4.	apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un nodevas, kas nepieciešamas automobiļa reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Līzinga devēja vārda, kā Automobiļa turētāju norādot Līzinga ņēmēju;

4.2.5.	nelikt Līzinga ņēmējam nekādus šķēršļus Automobiļa lietošanai Līguma darbības laikā;

4.2.6.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma sniegt informāciju par Līguma izpildi;

4.2.7.	Līguma termiņa beigās, kad Līzinga ņēmējs ir izpildījis visas no Līguma izrietošās saistības un veicis visus paredzētos maksājumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Līzinga devēja saņemtajiem rēķiniem Līzinga devējs apņemas nodot Automobiļa īpašuma tiesības Līzinga ņēmējam ar rakstisku pieņemšanas - nodošanas aktu.

5. Līzinga ņēmēja pienākumi un tiesības

5.1. 	Līzinga ņēmēja tiesības:

5.1.1.	visu Līguma termiņu netraucēti lietot Automobiļi Latvijas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju rakstisku Līzinga devēja piekrišanu un saņemot no Līzinga devēja attiecīgu pilnvaru – citās valstīs; pilnvaras Automobiļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas tiek izsniegtas, ja Automobiļi ir attiecīgi apdrošināti un Līzinga ņēmējam nav neizpildītu saistību pret Līzinga devēju;

5.1.2. 	uz ieņēmumiem, kas gūti no Automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, kuru Līzinga ņēmējs iegūst no Automobiļa lietošanas saņemtajiem ieņēmumiem;

5.1.3.	uz Automobiļa garantijas apkalpošanu un servisu;

4.1.4. 	modificēt un uzlabot Automobiļa komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus, iepriekš tos saskaņojot ar Līzinga devēju un iegūstot par to viņa rakstisku piekrišanu (izņemot Līzinga ņēmēja veiktajiem uzlabojumiem, kas saglabā Automobiļi vai pasargā tos no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams saskaņot šādus uzlabojumus ar Līzinga devēju);

5.1.5.	pieprasīt Automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt likvidēt Automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko Automobilim ir nodarījušas citas personas;

5.1.6.	pie Automobiļa pieņemšanas:

5.1.6.1. 	veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Automobiļa atbilstību visām specifikācijā minētajām prasībām;

5.1.6.2. 	pārbaudīt Līzinga devēja Automobilim dotās dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un pārdevēja garantijas nosacījumus;

5.1.6.3	Aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst;

5.1.6.4. 	pieaicināt speciālistus un ekspertus;

5.1.7.	piedalīties sarunās par Automobiļa piegādi.

5.2. 	Līzinga ņēmēja pienākumi:

5.2.1. 	pieņemt un lietot Automobiļus saudzīgi un atbilstoši Automobiļu tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja, pārdevēja, Līzinga devēja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus;

5.2.2. 	veikt tehniskās apkopes specifikācijā norādītajā vietā un termiņā (pēc attiecīga nobraukuma vai termiņa saskaņā ar tehnisko apkopju intervālu, kurš noteikts specifikācijā);

5.2.3. 	savlaicīgi veikt līguma maksājumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Līzinga devēja saņemtajiem rēķiniem;

5.2.4. 	segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar Automobiļa turējumu un lietošanu un kuri nav ietverti Līguma maksājumos:

5.2.4.1. 	soda naudas sakarā ar Automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta pārkāpumu;

5.2.4.2. 	izdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas polišu (OCTA un KASKO) iegūšanu;

5.2.4.3. 	izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta ražotāja vai pārdevēja garantija vai tiem par iemeslu nav apdrošināšanas gadījums;

5.2.4.4. 	izdevumus, kas rodas, Līzinga ņēmējam uzstādot jebkurus piederumus Automobilī un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā līgumā;

5.2.5. 	līguma termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar Automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko Līzinga ņēmējs ir saņēmis kopā ar Automobili Līguma darbības laikā;

5.2.6. 	nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot Līzinga devējam, ja:

5.2.6.1. 	kāds no Automobiļiem ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;

5.2.6.2. 	iegūta informācija par Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas draudiem;

5.2.6.3. 	pazudusi vai bojāta Automobiļa dokumentācija;

5.2.7. 	piecu dienu laikā informēt Līzinga devēju, ja mainījusies Līzinga ņēmēja šajā līgumā norādītā atrašanās vieta, bankas rekvizīti vai citi rekvizīti;

- Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

  - Līzinga ņēmējs var aprēķināt līgumsodu, ja:

    - Līzinga devēja vainas dēļ tiek kavēts Automobiļa piegādes termiņš – 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no termiņā neizpildīto Līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas;

    - Līzinga devēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu pabeigšanas termiņš – 0,1% (nulle komats pieci procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas;

    - Līzinga devēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 0,5% (nulle komats pieci procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas.

  - Līzinga devējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Līzinga ņēmēja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas.

  - Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

  - Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

  - Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

  - Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

  - Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

# 7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no Akta parakstīšanas (automobiļa nodošanas Līzinga ņēmējam turējumā un lietošanā) brīža vai līdz pušu pilnīgai saistību izpildei.

7.2.	Ja Līguma izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo saistību apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.

7.3.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.	Līzinga ņēmējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.	pret Līzinga devēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam;

7.4.2.	Līzinga devēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs;

7.4.3.	ir pasludināts tiesas spriedums par Līzinga devēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas process lietas ierosināšanu vai Līzinga devēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

7.4.4.	Automobilis netiek piegādāts atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Līzinga devējs nav ievērojis Izpildes noteikumus;

7.4.5.	Līzinga devēja vainas dēļ tiek kavēts Izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Līzinga ņēmējam ir pienākums rakstveidā paziņot Līzinga devējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Līzinga ņēmējam tiesības pieprasīt no Līzinga devēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

  - Līzinga ņēmējam ir tiesības izpildīt visas no līguma izrietošās saistības pirms termiņa. Līzinga ņēmējam ir jāmaksā Līzinga devējam komisijas maksu par dokumentu noformēšanu līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līzinga devēja cenrādi.

- Automobiļa apdrošināšana

8.1.	Līzinga ņēmējam ir pienākums visā Līguma darbības laikā bez pārtraukuma par saviem līdzekļiem veikt Automobiļa OCTA apdrošināšanu.

8.2.	Līzinga ņēmējs patstāvīgi veic Automobiļa KASKO (brīvprātīgo apdrošināšanu pret bojājumiem un zagšanu) apdrošināšanu par automobiļa tirgus vērtību visā līguma darbības laikā bez pārtraukuma, apdrošināšanas polisē kā atlīdzības saņēmēju norādot Līzinga devēju un iesniedzot Līzinga devējam apdrošināšanas polises kopiju ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas polises termiņa beigām. KASKO apdrošināšanu pirmajam kalendārajam gadam Līzinga ņēmējs veic nekavējoties pēc automobiļa pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un polises kopiju iesniedz Līzinga devējam uzreiz pēc apdrošināšanas veikšanas.

8.3.  	Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Līzinga ņēmēja pienākums ir rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas un šī līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties informēt Līzinga devēju un ne vēlāk kā 24 stundu laikā Līzinga devējam iesniegt rakstisku informāciju par apdrošināšanas gadījumu;

8.4.  	Līzinga ņēmējam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības Automobiļa ekspluatācijas gaitā, kas noteiktas apdrošināšanas noteikumos;

8.5.	Ja Automobilis ir bojāts un tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Līzinga devējs to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību dzēšanai, bet atlikumu – Automobiļa remontdarbu veikšanas apmaksai. Ja Automobiļa bojājuma gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, tad Automobilis Līzinga ņēmējam ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt līguma maksājumi.

8.6.	Ja Automobiļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Līzinga devējs to vispirms novirza Līzinga ņēmēja parāda saistību un neizmaksātās Automobiļa vērtības, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, dzēšanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja parāda saistību un neizmaksātās Automobiļa vērtības (saskaņā ar Līzinga devēja grāmatvedības datiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, dzēšanai, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums Līzinga devēja paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt Līzinga devējam radušos starpību.

8.7.	Gadījumā, ja apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Līzinga ņēmēja parāda saistību un neizmaksātās Automobiļa vērtības, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kopsummu, Līzinga devējs tādējādi radušos starpību izmaksā Līzinga ņēmējam.

8.8.	Ja Automobiļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, par ko saņemts apdrošinātāja paziņojums, tad Līzinga ņēmējam Līzinga devēja paziņojumā norādītajā termiņā jāsamaksā Līzinga devējam savs parāds un neizmaksātā Automobiļa vērtība, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Citi noteikumi

9.1.	Līzinga devējs apliecina, ka piegādātais Automobilis pieder Līzinga devējam uz īpašuma tiesību pamata.

9.2.	Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz Automobili pāriet no Līzinga devēja citām personām, un ir saistošs automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) attiecībā uz Līzinga devēja līgumiskajām tiesībām un pienākumiem.

9.3.	Automobiļa atsavināšanas gadījumā Līzinga devējam ir pienākums:

9.3.1.	noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī līguma turpināšanu un pilnīgu ievērošanu no ieguvēja puses;

9.3.2.	1 (vienas) darba dienas laikā informēt Līzinga ņēmēju par nodomu atsavināt Automobili un par atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt Līzinga ņēmēja zaudējumus.

9.4.	Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

9.5.	Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

9.6.	Līguma izpildi vada:

9.6.1.	Līzinga devēja vārdā _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______.

9.6.2.	Līzinga ņēmēja vārdā vada: _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______.

9.7.	Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

9.8.	Līgums sastādīts un parakstīts uz _ (__) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz _ (__) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti

| LĪZINGA ŅĒMĒJS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 Iestādes nosaukums: Valsts kase Iestādes kods: TRELLV22 Iestādes konts: LV11TREL9160042000000 Tālrunis: 67027587 E-pasts: info@zmni.lv _________________________ R.Dilba z.v. | LĪZINGA DEVĒJS: _____________________________ Reģistrācijas Nr. _______________ Juridiskā adrese: _______________________ Bankas nosaukums: ____________________ Bankas kods: __________________________ Bankas konts: _________________________ Tālrunis: _________ E-pasts: ______________________ ________________________ / vārds, uzvārds/ z.v. |
| --- | --- |