APSTIPRINĀTS Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iepirkuma komisijas 2018. gada 14. decembra sēdē protokols Nr. 1

Atklāta KONKURSA

Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 Ādažu novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība

(Id. Nr. ZMNĪ 2018/98 ERAF)

NOLIKUMS

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta numurs: 5.1.2.0/18/I/003

Rīga, 2018

# Pasūtītājs

  - Rekvizīti:

| Nosaukums: | Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” |
| --- | --- |
| Adrese: | Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003338357 |
| Tālrunis: | +371 67027587 |
| Bankas rekvizīti: | AS “Swedbank” |
| Konts: | LV47HABA0001407039086 kods HABALV22 |
| Kontaktpersona: | Vidmants Bielinis, tālrunis 67027223 |
| E-pasta adrese: | info@zmni.lv |
| Pircēja profila adrese tīmekļvietnē: | www.zmni.lv/iepirkumi/ |

  - Atklāto konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” ietvaros.

  - ERAF projekta numurs: 5.1.2.0./18/I/003.

# Iepirkuma metode, identifikācijas numurs, CPV kods

  - Atklāts konkurs.

  - Id. Nr. ZMNĪ 2018/98 ERAF.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71520000-9 - Celtniecības uzraudzības pakalpojumi.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 Ādažu novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība.

### Tehniskā specifikācija pielikumā Nr.1.

### Objekta atrašanās vieta: Ādažu novads. Skatīt tīmekļa vietnē www.melioracija.lv.

### Būvuzraudzības plānotais darbu termiņš: 25 (divdesmit pieci) mēneši – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

# Paredzamā iepirkuma līgumcena un norēķinu kārtība

# Paredzamā līgumcena: līdz EUR 51 753,00 bez PVN.

# Noteikta šāda norēķinu kārtība:

    - 50% (piecdesmit procenti) pēc būvdarbu 50 % finanšu apjoma izpildes;

    - atlikušie 50% (piecdesmit procenti) pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

# Konkursa nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk EIS) tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. Papildus iepirkums tiek publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē http://www.zmni.lv/iepirkumi/.

  - Iepirkuma Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par iepirkuma norisi tiek publicēta EIS tīmekļvietnē un papildus Pasūtītāja tīmekļvietnē.

  - Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS tīmekļvietnē un Pasūtītāja tīmekļvietnē.

  - Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta EIS e-konkursu apakšsistēmā vai uz Pasūtītāja E - pasta adresi.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS tīmekļvietnē e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā un Pasūtītāja tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem EIS tīmekļvietnē un papildus Pasūtītāja tīmekļvietnē, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Nepieciešamības gadījumā tiek mainīts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

# Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 8.janvāra plkst.11:00.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumu elektroniskā atvēršana paredzēta 2019.gada 8.janvārī plkst.11:00.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

# Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas.

# Elektroniski sagatavoto piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām.

# Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

# pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

# iesniedzot piedāvājumu, Pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara;

# citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

# Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

# Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

# Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

# Ja piedāvājums saturēs kādu no 7.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

# Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.

# Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi), kas nodrošināts sekojošā kārtībā:

    - Pretendents ir tiesīgs nodrošinājumu iemaksāt kā naudas summu vai iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Apdrošināšanas polise jāiesniedz kopā ar apmaksu apliecinošu dokumentu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumā jāietver iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs.

  - Nodrošinājuma devējs Nodrošinājuma nosacījumos garantē, ka 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pamatota rakstiska pieprasījuma izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma 8.5.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - līdz dienai, kad pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā apmērā un termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā apjomā un termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

# Prasības pretendentu atlasei

  - Pretendentu atlases prasības vienādi attiecas uz visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atklātā konkursā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - uz pretendentu attiecās kāds Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana norisināsies atbilstoši 42. panta 1., 2. daļai;

    - uz pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Iepriekšminēto izslēgšanas gadījumu neattiecamība tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.

  - Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:

    - Pretendenta gada likviditātes koeficients ir ne mazāks par 1 (viens).

      - Pretendenta likviditātes koeficients tiek aprēķināts, ņemot vērā pēdējo apstiprināto finanšu pārskatu, apgrozāmos līdzekļus dalot pret īstermiņa saistībām.

  - Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pretendentam (t.sk. apakšuzņēmējam un katram piegādātāju apvienības dalībniekam) konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, ar komercdarbības sfēru/jomu “Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība”. Ārvalstu pretendents ir reģistrēts attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendentam ir pieejams atbildīgais būvuzraugs, kas sertificēts “Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā” un pieejami speciālisti, kas sertificēti  “Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā”, “Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā (līdz 1 kV)” atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1. pielikumam un tie reģistrēti Būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu speciālists ir reģistrēts attiecīgajā profesionālajā reģistrā ārvalstīs, tam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). Gadījumā, ja ar ārvalstu pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

  - Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

    - Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs Latvijas Melioratoru biedrības sertifikāts “Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā” un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju pārbūves, atjaunošanas vai izbūves būvdarbu, kas saistīti ar aizsargdambju, dambju vai krasta nostiprinājumu pārbūvi vai atjaunošanu, vai izbūvi/jaunbūvi hidrotehniskajām un meliorācijas inženierbūvēm, būvuzraudzību un visas būves ir pieņemtas ekspluatācijā:

- vismaz 1 (viena) objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi) bez PVN.

    - Pretendentam jānodrošina būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs Latvijas Melioratoru biedrības sertifikāts “Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā” un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) valsts nozīmes ūdensnoteku (skatīt tīmekļvietnē: www.meliorācija.lv) vai līdzīgas nozīmes ūdensnoteku ārvalstī atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzību un visas būves ir pieņemtas ekspluatācijā:

- vismaz 1 (viena) objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka kā EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši un 00 centi) bez PVN.

      - Ūdensnotekai jāatbilst būvju klasifikācijas kodam “2153 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves” atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”, kas ir pieejami tīmekļvietnē: https://likumi.lv/ta/id/299645-buvju-klasifikacijas-noteikumi vai

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CC_1998&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=2986325&StrLayoutCode=HIERARCHIC.

    - Pretendentam jānodrošina būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā (līdz 1 kV).

  - Nolikuma 9.3.punkta prasības apliecināšanai pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, piemēram, apvienojoties personu apvienībā.

  - Nolikuma 9.5.punkta prasības apliecināšanai pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas un pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās ir jāizveidojas pēc savas izvēles atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

# Iesniedzamie dokumenti

  - Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams elektroniski kopā ar piedāvājumu. Piedāvājumam pievienojams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums).

    - Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf) par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, tad jāiesniedz dalībnieku vai biedru parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošs dokuments (vienošanās vai sabiedrības līgums, vai citus), norādot, kurš no dalībniekiem būs atbildīgs par sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kā tiek sadalīti nepieciešamie resursi iepirkuma līguma izpildei (skat. 9.6. un 9.7.punktu).

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu informācija (3.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 9.5.1., 9.5.2. punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojamas katras būves akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai kompetentās publiskās personas atzinums/atsauksme, vai apstiprināta saistību raksta kopija par veiktā pakalpojuma atbilstību Nolikuma 9.5.1., 9.5.2. punktā noteiktajām prasībām. Ārvalstu pretendentam ir jāiesniedz kompetentās publiskās personas apliecinājums par veikto pakalpojumu atbilstību Nolikuma 9.5.1., 9.5.2. punktā noteiktajām prasībām.

    - Aktu, atsauksmju vai apstiprinātu saistību rakstu kopijas var nesniegt tikai par tiem 3.pielikumā minētajiem objektiem, kuriem Pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis būvdarbu būvuzraudzību Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”).

  - Informācija par pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (4.pielikums). Sarakstā norādīt piegādātāju apvienībā visus ietilpstošus biedrus. Sarakstā norādīt visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielākā.

  - Personas, uz kura iespējām pretendents balstās, apliecinājums (5.pielikums). Ja pretendents Nolikuma 9.3. vai 9.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā atbilstoši Nolikuma 9.6 vai attiecīgi 9.7.punktam, norādot kādi resursi un kādā apjomā tiks nodoti.

  - Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.panta 1.daļu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments aizpildīšanai ir pieejams interneta vietnē http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV no kura nepieciešams aizpildīt 2. pielikumu.

# Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 5 (pieciem) posmiem:

    - 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude;

    - 2.posms – pretendentu kvalifikācijas vērtēšana;

    - 3.posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana;

    - 4.posms – saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana;

    - 5.posms – pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu.

  - Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga uzdot jautājumus, lūgt pretendentiem iesniegt finanšu piedāvājumā minēto izmaksu pozīciju detalizētu atšifrējumu, sniegt papildus paskaidrojumus, ja tas nepieciešams pretendentu vērtēšanai.

# Piedāvājumu noformējuma pārbaude (1.posms)

  - Komsija pārbauda piedāvājuma nodrošinājumu. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, vai arī iesniegts prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, tas tiek izslēgts no tālākās dalības konkursā.

  - Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.

# Pretendentu kvalifikācijas vērtēšana (2.posms)

  - Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti 1.vērtēšanas posmā.

  - Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlases un kvalifikācijas laikā Komisija vērtē piedāvājumu atbilstoši katrai Nolikuma izvirzītajai prasībai.

  - Komisija atzīst par neizturējušiem atlases un kvalifikācijas pārbaudi, un nepielaiž pie tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst kādai no Nolikuma izvirzītajām prasībām un noteiktajiem dokumentiem.

  - Komisija noskaidro pretendentu atbilstību Nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.

  - Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tehnisko piedāvājumu vērtēšanas.

# Finanšu piedāvājumu vērtēšana (3.posms)

  - Komisija vērtē tikai tos Pretendentu Finanšu piedāvājumus, kas nav noraidīti 1. un 2.vērtēšanas posmā.

  - Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu EUR bez PVN.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Ja piedāvājums būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumam šķiet nepamatoti lēts (piem. par ievērojami zemāku cenu nekā citiem Pretendentiem), Pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

  - Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

- Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana (4.posms)

Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kura piedāvājums atbildīs visām Nolikumā noteiktajām atlases prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu.

# Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu (5.posms)

# Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 42. panta pirmajā un otrajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā)

# Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību.

# Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaiku informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Pasūtītājs uzaicina Pretendentu slēgt iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 68.panta otrā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (6.pielikums).

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko Pretendentu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma Komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

- Līguma izpildes nosacījumi

  - Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Izpildītājs darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plāns.

- Pielikumi:

  - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

  - 2. pielikums - Pieteikums dalības iepirkuma procedūrā;

  - 3. pielikums - Informācija par pretendenta piedāvāto speciālistu;

  - 4. pielikums - Informācija par pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem;

  - 5. pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;

  - 6. pielikums - Uzņēmuma līguma projekts.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

(Informācija par PĀRBŪVES būvdarbiem)

- Vispārīgā informācija par projektu

Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas-Daugavas kanāla īpašnieks ir Latvijas valsts Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Gaujas-Daugavas kanāls atrodas īpašumu kad.nr. 80440100107 un 80440110061 platībās. Objekts atrodas Ādažu pagastā, Ādažu novadā, un savieno valsts nozīmes noteku Gauja ar Mazo Baltezeru.

Kanāla garums 3142 m, nogāžu slīpums m=1,0 - 2,0, kanāla platums 7 - 10 m. Uz kanāla atrodas trīs hidrotehniskas būves vai to konstrukciju fragmenti: pik.01/65- mūra krasta balsti; pik.11/30 - krasta balstu fragmenti. Stoney slūžu metāla konstrukcijas elementi nav saglabājušies; pik.30/60 –slūžas Gaujas ietekā kanālā ar metāla aizvaru. Metāla aizvara platums 2,5 m. Izplūdes kamera 2 x 2,5m. Kanālā posmos pik.0/00 - 4/50, pik.10/25 - 11/62 un Gaujas ieplūdē kanālā pik.31/30 -31/42, saglabājušās koka pāļu aizsargsienas fragmenti un koka klājuma grīdas fragmenti kanāla gultnē posmā pik.0/00 - 4/50.

- Galveno veicamo darbu apraksts

Kanāla pārbūve

Paredzēts pārtīrīt un padziļināt pastāvošo Gaujas – Daugavas kanāla gultni visā garumā, lai varētu nodrošināt ūdens teci visa gada garumā. Posmā starp Gauju un aizvaru (būve Nr.3) gultne projektēta bez krituma. Pik.31/42 - 30/80 un 30/51 - 30/42 kanāla gultne un nogāzes stiprināmas ar RENO gabioniem 2 x 1 x 0,3m, pildītiem ar akmeņiem fr.70 – 140 mm. Posmā 31/42 - 30/87 kanāla krastus projektēts nostiprināt ar plastmasas (vai stikla šķiedras) rievpāļiem GW-580/9 mm, 4 m gariem, tos ievibrējot. Ieplūdes daļā projektēts nostiprināt Gaujas upes krastus abpus ietekai kanālā, ar plastmasas (vai stikla šķiedras) rievpāļiem GW-580/9 mm, 6 m gariem, tos ievibrējot. Upes pusē rievpāļu sienas pamatne pieslogojama ar akmeņu bērumu, lai pasargātu pamatnes izskalošanos. Zem akmeņu bēruma ieklājams velts neausts ģeotekstils ar polipropilēnu 650 g/m2, piem. Terrafix 609 vai cits, kurš ir grimstošs. Krastu nogāzes nostiprināmas ar RENO paklājiem, pildītiem ar akmeņiem.

Sekojošais posms no aizvara izplūdes līdz šķērsojumam ar optisko sakaru kabeli (pik. 20/90) ir paredzēts ar vienmērīgu gultnes pretkritumu 0,4 %o, jo optiskā sakaru kabeļa iebūves dziļums ir nepietiekams, lai gultni varētu padziļināt dziļāk bez optiskā kabeļa pārbūves. Šķērojumā ar autoceļa tiltu (pik. 22/32-22/42) paredzēta akmens šķembu iebēršana gultnē 0,2 m slānī uz velta neausta ģeotekstila ar polipropilēnu 650g/m2 paklāja. Posms pik.11/25-pik. 20/90 projektēts ar garenkritumu 0,6 %o. Posms pik. 11/25 - 09/50, lejpus agrāk pastāvējušām “Stouney” slūžām, projektēts ar garenkritumu 3,4%o. Posms pik. 09/50 - 01/75 projektēts ar garenkritumu 1,1 %o. Izplūdes daļa līdz Mazajam Baltezeram projektēta ar garenkritumu 0,3 %o.

Kanāla krastus projektēts nostiprināt ar plastmasas (vai stikla šķiedras) rievpāļiem GW-580/9 mm, 4 m gariem, posmos pik.00/00 - 04/00; 10/70 - 11/70. Gultnē gar rievpāļu aizsargsienām projektēta akmens šķembu bēruma prizma.  Veiktie rievsienu aprēķini rāda, ka var izmantot plastmasas rievpāļus GW-580/9 mm, vai stikla šķiedras kompozītmateriāla 9 mm biezus rievpāļus. Pamatvariantā izvēlētas plastmasa rievsienas, kuras paredzēts izbūvēt no GW-580/9 mm 4 m gariem rievpāļiem, kas enkurojami ar soli 2 m, ar A-III d=16 mm 3 m garām enkurstiegrām, kuras noenkurojamas zemē ar metāla cauruļu DN 63/2 enkurpāļiem. Uzkala paredzēta no betona C25/30, F150, W6 ar A-III d=10 mm sietu. Betona uzkalas pieļaujams aizstāt ar plastmasas uzkalām. Rievpāļi iedzenami ar ievibrēšanas metodi. Rievpāļu aizsargsiena iebūvējama pastāvošo koka pāļu kanāla pusē. Pastāvošie koka pāļi nozāģējami un izraujami, kur tas ir iespējams. Koka grīda demontējama visā tās garumā un nav atjaunojama.

Kanāla gultnes pamatojumā ieguldāms velts neausts ģeotekstils ar polipropilēnu 650g/m2, piem. Terrafix 609, kurš ir grimstošs. Tas pieslogojams ar 20 cm biezu akmeņu, fr. 10-15 cm, nodil.izt. - MDE30; ū.uzsūk. - WA0,5 bērumu. Posmos, kur gultnē nav paredzēts izbūvēt plastmasas rievpāļu aizsargsienas, izbūvējamas nogāzes ar slīpumu 1:1,5 nostiprinātajā daļā līdz 1:2 grunts izlīdzināmajā daļā, lai saglabātu dabiskas gultnes izskatu. Šajos posmos nostiprināmas arī nogāzes līdz projektētam ūdens līmenim ar akmens šķembu bērumu 0,2 m slānī.

Kanāla gultnes platums noteikt 6 m ieplūdē no Gaujas līdz aizvara lejasbjefam; 8 m visā garumā no aizvara līdz būvei Nr.1.. No būves Nr.1 - 10 m līdz 14 m iztecē Mazajā Baltezerā.

Paredzēts iztīrīt sedimentācijas tilpni kanāla iztekas galā Mazajā Baltezerā, lai nodrošinātu laivām pietiekamu dziļumu iebraukšanai kanālā. Tilpnes tīrīšana paredzēta ar peldošo sūkni, veicot separēšanu. Separēto grunti paredzēts novietot Mazajam Baltezeram piegulošajā platībā atbērtnēs.

Plānots nostiprināt Mazā Baltezera krastu ar plastmasas rievpāļu sienām, kuru virsas atzīme 1,0 m LAS 2000,5 m. Krasts pieberams līdz rievsienas augšai, veidojot tehnoloģisko ceļu.

Paredzēts novākt visu apaugumu gar kanāla trasi, saglabājot atsevišķi augošus kokus, kas iezīmēti būvprojekta plānā un dabā.

Būve Nr.1

Pie pik.1/65 pastāvošā balstu būve apbetonējama, lai saglabātu esošo gājēju tiltiņu. Zemākais, ekspluatācijas tiltiņš demontējams kā nevajadzīgs. Gultne izbetonējama ar betonu C25/30, armējot. Zem krastu balstiem iestrādājams betons ar spiedienu, aizpildot izskalojumus.

Koka pāļu siena un koka grīda demontējama visā tās garumā un nav atjaunojama, kā nevajadzīga.

Būve Nr.2

Pie pik.11/30 agrāk pastāvējušo slūžu balsti atrodas sabrukuma stāvoklī. Paredzēts saglabāt bijušo “Stouney” slūžu balstus. Tā kā nav iespējams precīzi noteikt balstu pamatu tehnisko stāvokli, paredzēts starp koka pāļu pamatni un balstu mūri iestrādāt betona slāni, ar spiedienu. Apkārt kreisā krasta balstam plānots izbūvēt betona aizsargsienu. Labā krasta balsts piebetonējams daļā, kur to skar ūdens līmenis.

Laika gaitā radušās izskalojuma vietā paredzēts izbūvēt kanāla gultnes paplašinājumu, krastus nostiprinot ar plastmasas rievpāļu aizsargsienu. Paplašinājumu varēs izmantot laivotāji kā laivu ielaišanas, izvilkšanas vietu, vai kā atpūtas vietu. Piekļūšanai kanālam paredzēts izbūvēt slipu, laivu ielaišanai kanālā. Laukums tiek nostiprināts ar akmens šķembu fr.40-70mm, nodil.izt. - MDE30; ū.uzsūk. - WA0,5 bērumu. Posmā 10/70 - 11/70 paredzēts izbūvēt atbalstsienu no GW - 580/9mm 4 m gariem rievpāļiem.

Paredzēts labā krasta balsta mūra virsu piebetonēt, lai pasargātu mūra virsu no nokrišņu ietekmes.

Regulatora Būve Nr.3 pārbūve

Paredzēts pārbūvēt esošo aizvaru pie pik. 30/60, izbetonējot aizvaru daļu 4 m platu. Regulators paredzēts ūdens caurplūduma regulēšanai Gaujas - Daugavas kanālā pavasara palu un vasaras - rudens plūdu laikā Gaujā, un laivu tūrisma iespēju nodrošināšanai no Gaujas uz Mazo Baltezeru. Aizvars projektēts ar aprēķinu, lai gada griezumā nodrošinātu caurplūdi no Gaujas uz Mazo Baltezeru līdz 10m3/s.

Maksimālais pieļaujamais ūdens līmenis, pie kura pieļaujama laivošana ir 3,0 m LAS 2000,5 m. Ceļoties ūdens līmenim augstāk par 3,0 m atzīmi, regulators noslēdzams, lai lejasbjefā nesāktos krastu izskalošanās. Regulators plānots monolīta dzelzsbetona konstrukcijā. Ūdens plūsmas regulēšanai paredzēts metāla aizvars ar izmēru 4,2 x 3,5 m. Aizvara pacelšanai un nolaišanai, projektēts izbūvēt skrūves tipa pacēlāju, ar nestspēju 2 x 5 t, ar elektropiedziņu. Pastāvošo mūrējumu paredzēts iebetonēt apvalkā, jo tā demontāža nav lietderīga. Ieplūdes daļa kanālā paredzēta 6 m plata. Krasti ieplūdes daļā nostiprināmi ar plastmasas rievpāļu sienām krastos un RENO matraču 1 x 3 x 0,3 m akmens nostiprinājumiem nogāzēs, gultne nostiprināma ar akmens šķembu bērumu 0,2 m slānī, pamatojumā ieguldot veltu neaustu ģeotekstilu 650 g/m2.

Mazā Baltezera sedimentācijas daļas padziļināšana

Kopš kanāla ekspluatācijas sākumiem, ne reizi nav pārtīrīta Mazā Baltezera sedimentācijas daļa. Paredzēts veikt gultnes padziļināšanu ar peldošās TSP - 300 separatora iekārtu. Izsūknētajā gruntī esošās piesārņojumu saturošās grunts daļiņas tiks separētas un savāktas plastmasas maisos, un nogādātas uz atkritumu pārstrādes poligonu. Izsūknētā grunts pēc separēšanas nogādājama atbērtnē piegulošajās platībās abpus kanāla ietekai ezerā un izlīdzināma aiz iedzītajām rievsienām uz to virsas atzīmi, lai neveidotos pārmitras platības aiz rievsienām, bet pēc VVD Lielrīgas reģionālās pārvaldes prasības, tajā pat laikā netiktu samazināta applūstošā platība pavasara palu laikā.

Gaujas krasta stiprinājums kanāla ieplūdes daļā

Lai neturpinātos krasta erozija, Gaujas krastu paredzēts stiprināt ar plastmasas rievpāļu GW 580/9 mm L=6 m iebūvi. Upes pusē rievsiena pastiprināma ar akmeņu 10-30 cm bērumu prizmu. Nogāze nostiprināma ar akmens bērumu RENO matračos.

- Darbu secība

Būvdarbus ieteicams veikt sekojošā secībā:

- Regulatora būvei:

  - Apauguma novākšana;

  - Būvbedres virskārtas norakšana līdz atzīmei 6,00 m LAS 2000,5 m, izrakto grunti izmantojot pagaidu aizsargdambja uzbēršanai;

  - Esošā regulatora izplūdes daļas monolītā dzelzsbetona gala sienas un gultnes nostiprinājumu demontāža;

  - Būvlaukuma uzbēršana kanāla gultnē, izmantojot pievestu grunti (mālsmilts, viegls smilšmāls);

  - Būvlaukuma šķembu seguma ierīkošana;

  - Metāla rievsienas iedzīšana atstājot spraugu rievsienā posmā zem ūdensvada, kuru rokot būvbedri jāaiztaisa ar metāla plātnēm;

  - Būvbedres rakšana izrakto grunti transportējot uz pagaidu atbērtni;

  - Esošā regulatora guļcaurules saliekamā dzelzsbetona bloka 2.5x2.5x1.0 demontāža, ieplūdes monolīta dzelzsbetona konstrukciju demontāža un rievsienas nostiprināšana. Saliekamā dzelzsbetona blokus transportēt uz pasūtītāja norādītu vietu, bet sadrupinātu monolītu dzelzsbetonu uz atkritumu izgāztuvi;

  - Projektētā regulatora bloka, ieplūdes un izplūdes bloku betonēšana;

  - Būvbedres aizbēršana, rūpīgi blietējot ar no pagaidu atbērtnes atvestu grunti;

  - Metāla rievsienas izrakšana, atstājot neizraktu posmu izplūdes galā, kuru pēc atrakšanas jānogriež uz atzīmes 0,80m LAS;

  - Kanāla gultnē uzbērtā būvlaukuma norakšana un grunts transports uz pasūtītāja norādītu vietu;

  - Atbalstsienas betonēšana izplūdes galā un gultnes nostiprinājumu ierīkošana no RENO matračiem;

  - Uzkalu betonēšana virs esošajām mūra sienām;

  - Metāla aizvara un aizvara pacēlāja montāža un pieslēgšana elektrotīklam;

  - Žoga, margu montāža;

  - Ceļa seguma atjaunošana.

- Kanāla un būvju izbūves ieteicamā secība:

  - Apauguma novākšana no būvjoslām visā kanāla garumā;

  - Paredzēto demontējamo konstrukciju demontāža;

  - Pagaidu dambju izbūve uz būvniecības laiku, ūdeni atsūknējot;

  - Betonēšanas darbi būvei Nr. 2, gultnes stiprinājuma izbūve;

  - Paplašinājuma laivu ielaišanai izbūve, izmantojot izrakto grunti;

  - Kanāla tīrīšana pa posmiem, veicot pagaidu dambju izbūvi un ūdens atsūknēšanu;

  - Rievpāļu aizsargsienu būve; gultnes stiprinājumu būve;

  - Nogāžu stiprinājumu izbūve;

  - Gājēju tilta pārbūve; betonēšanas darbi būvei Nr.1, gultnes stiprinājuma izbūve;

  - Sedimentācijas daļas padziļināšana; grunts aizvešana uz pasūtītāja norādītu atbērtni;

  - Kanāla izplūdes gala būve ierīkojot rievsienas un akmens bērumus to galos;

  - Pagaidu aizsargdambju nojaukšana;

Labiekārtošana.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Iepirkumam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 Ādažu novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība”

Id. Nr. ZMNĪ 2018/98 ERAF

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis>

- Rekvizīti:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konta Nr. |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

- Finanšu piedāvājums būvdarbu būvuzrauzdzības veikšanai:

Summa bez PVN: 	___________________ [cipariem] (EUR) apmērā;

PVN 21%:		___________________ [cipariem] (EUR) apmērā;

Kopējā summa:	___________________ [cipariem] (EUR) apmērā.

- Apliecinājums:

- Pretendents iepazinies un apņēmas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;

- Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehniskā specifikācija (darbu apjomi), kā arī viņa tiesības un pienākumi;

- Pretendents piekrīt uzņēmuma līgumu noslēgt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pretendents norāda “Jā” vai “Nē” _____.

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

3.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTIEM SPECIĀLISTIEM

| Nr. | Speciālists* | Vārds un uzvārds, e-pasts, tālrunis | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze | Būvdarbu līgumcena (EUR bez PVN) | Statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraugs | <...> | <...> | Būvobjekta nosaukums, īss veikto darbu raksturojums un datums, kad objekts pieņemts ekspluatācijā | <...> | <...> |
| 2. | Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs | <...> | <...> | Ūdensnotekas nosaukums (ŪSIK kods) un datums, kad būve pieņemta ekspluatācijā | <...> | <...> |
| 3. | Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs (līdz 1 kV) | <...> | <...> | - | - | <...> |
| <...> | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> |

* Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, iesniedz dokumentu, ka tam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un iesniedz apliecinājumu, kā gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

    - Saraksta ailē “Profesionālā pieredze” un “Būvdarbu līgumcena (EUR bez PVN) jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvuzraudzības darbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Saraksta ailē “Statuss” jānorāda speciālista līgumiskās attiecības ar Pretendentu (piemēram, pretendenta vai apakšuzņēmēja vai citas personas darbinieks, dalībnieks vai apakšuzņēmējs);

    - Ar apzīmējumu “-“ lodziņi nav jāaizpilda.

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

# 4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Nr.p.k. | Statuss piedāvājumā | Apakšuzņēmēja/partnera nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija | Veicamā darba daļa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darba apjoms | % no piedāvātās līguma summas |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 3. | <…> | <…> | <…> | <…> |

      - Saraksta ailē “Statuss piedāvājumā” jānorāda pretendenta piegādātāju statuss apvienībā: biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs.

      - Sarakstā norādīt piegādātāju apvienībā visus ietilpstošus biedrus.

      - Sarakstā norādīt visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielākā.

<Pretendenta nosaukums>

< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

< Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts >

5.pielikums

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJAM PRETENDENTS BALSTAS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 organizētajā atklātajā konkursā “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas – Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 Ādažu novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība” (ID. nr. ZMNĪ 2018/98 ERAF).

2.	Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu sarakstā norādītajam > un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Pretendenta nosaukums>

< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

< Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts >

6.pielikums

ERAF projekta Nr.____________

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZŅĒMUMA LĪGUMA PROJEKTS

par būvuzraudzības veikšanu

Rīgā							                           201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot ______________, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu,

vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt (objekta nosaukums), turpmāk tekstā – Objekts, (atjaunošanas/ pārbūves) būvuzraudzību, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar būvprojektu.

  - Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. __________________ ietvaros.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR __ un PVN 21% EUR __, kopā EUR __ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

(Vai:	2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR __ summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma.

2.1.1.	Uzņēmējs ar savu parakstu apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi nav Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

2.2.	Norēķinu Pasūtītājs veic 2 (divos) vienlīdzīgos maksājumos:

-	norēķinu par pirmajā periodā paveiktiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu 50 % finanšu apjoma izpildes un  Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;

-	galīgo norēķinu (atlikušo daļu 50 %) Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (2. pielikums) un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.3.	Ja Pasūtītājs ir nokavējis maksājuma samaksas termiņu, tad par katru nokavēto dienu Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas.

3. Darbu izpildes termiņš un pieņemšanas-nodošanas kārtība

3.1.	Darbu izpildei noteikti šādi termiņi:

3.1.1.	Darbu uzsākšanai - vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu;

3.1.2.	Darbu pabeigšanai - objekta pieņemšana ekspluatācijā.

3.2.	Uzņēmējs aktīvā būvdarbu periodā līdz katras nedēļas trešdienai iesniedz Pasūtītājam atskaiti (būvuzraudzības iknedēļas atskaites pielikumā pievieno izpildīto galveno būvdarbu un segto darbu fotofiksāciju) par iepriekšējā nedēļā paveiktajiem Darbiem, to apjomu un kvalitāti, turpmāk tekstā – Atskaite (1. pielikums). Kopiju no sagatavotās (parakstītās) Atskaites Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā nosūta uz Pasūtītāja e-pastu: eraf.buvuzraudziba@zmni.lv. Nosūtāmo dokumentu sagatavo kā pdf* vai jpg* failu.

3.3.   Izpildītos Darbus nodod ar darbu pieņemšanas nodošanas aktu (2.pielikums),

4. Uzņēmēja pienākumi

  - Uzņēmējs apņemas:

4.1.1.	veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku, materiāliem u.t.t.);

4.1.2.	veikt darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, būvprojektam, būvuzraudzības plānam, būvuzrauga saistību rakstam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ar Zemkopības ministrijas 2009.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.65 apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem „Meliorācijas sistēmas – būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā”.

4.1.3.	Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē konkrēto būvdarbu veikšanu;

4.1.4.	savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju;

4.1.5.	veikt regulārus būvdarbu kvalitātes mērījumus, pārbaudot visu izpildīto darbu atbilstību būvprojektam. Pārbaudes mērījumus apkopot atbilstoši Līguma 1.pielikumam;

4.1.6.	sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvprojekta grozījumu apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, ja tāda nepieciešamība rodas, un ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Līgumu noteikumiem;

4.1.7.	nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma par būvdarbu veikšanu objektā, turpmāk tekstā – Būvdarbu līgums, vai ja netiek ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, tai skaitā darba aizsardzību;

4.1.8.	informēt Pasūtītāju rakstveidā par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis objektā 3 (trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu darbā sastādīšanas un nosūtīt akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju;

4.1.9.	piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar būvdarbiem saistītajās ražošanas sanāksmēs un tās protokolēt. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, protokolēt, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus;

4.1.10.	pārstāvēt Pasūtītāju un aizstāvēt tā intereses attiecībās ar būvprojekta izpildes dalībniekiem, iepriekš saskaņojot visus lēmumus ar Pasūtītāju;

4.1.11.	Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju;

4.1.12. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Uzņēmēja un tā darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā  visu būvdarbu laiku;

4.1.13. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un iesniegt Pasūtītajam;

4.1.14. Uzņēmējam ir jāpiedalās segto darbu veikšanā;

4.1.15. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā un veikt ar to saistītās normatīvos aktos paredzētās darbības;

4.1.16.Uzņēmējs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;

4.1.17. Uzņēmējam ir jānodrošina nepieciešamais kvalificētais darbaspēks Darbu veikšanai;

4.1.18. Ja būvdarbu veikšanas laikā rodas neparedzētas situācijas, kad nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, Uzņēmējs kopā ar būvprojekta autoru sagatavo lēmuma projektu izmaiņām un iesniedz Pasūtītājam.

4.2.	Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

4.2.1.	Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti un darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.;

4.2.1.	izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.	informācijas par Pasūtītāja finansiālo, komerciālo vai jebkura cita veida darbību, kas Uzņēmējam kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izpaušanu trešajām personām;

4.2.4.	līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

4.3.	Uzņēmējam ir tiesības:

4.3.1.	saņemt atlīdzību par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītajiem un nodotajiem Darbiem atbilstoši Līguma nosacījumiem;

4.3.2.	pirms Darbu uzsākšanas saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

4.3.3.	nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam par visiem no viņa neatkarīgiem apstākļiem kas varētu traucēt Līguma izpildi;

4.3.4.	netraucēti piekļūt objektā Darbu veikšanai;

4.3.5.	nodot Pasūtītājam izpildītos Darbus ar darbu pieņemšanas nodošanas aktu (2.pielikums), turpmāk tekstā - Akts, ja tie atbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

    - nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu objektam Darbu veikšanai;

    - pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, būvprojektu un tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

    - pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem, būvprojektam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;

    - apturēt Darbu veikšanu, ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

    - pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem, būvprojektam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;

    - strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

- Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

  - Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

6.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par vienu mēnesi - 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas;

6.1.2. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš - 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas;

6.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas.

  - Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

  - Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

  - Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

  - Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

  - Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

# Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.	Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.

7.3.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.	Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;

7.4.2.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.4.3.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) dienām.

7.5.	Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6.	Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6. sadaļas nosacījumiem.

- Fizisko personu datu aizsardzība

8.1.	Šā Līguma izpildes gaitā attiecībā uz personas datu apstrādi Puses vai attiecīgā Puse apņemas ievērot šādas saistības:

8.1.1. nodot otrai Pusei tikai tos personas datus, kuri ir nepieciešami šā Līguma izpildei vai nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos. Par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu pareizību un datu subjekta informēšanas pienākumiem atbild tā Puse, kura nodod otrai Pusei personas datus;

8.1.2. nodrošināt saņemto personas datu apstrādes konfidencialitāti un personas datu izmantošanu tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem;

8.1.3.informēt otru Pusi par izmaiņām iesniegtajos personas datos, ja tie nav aktuāli, nav pareizi, ir jālabo vai jādzēš. Ja Puse nav informējusi par personas datu izmaiņām, uzskatāms, ka sākotnēji iesniegtie personas dati ir pareizi un attiecīgajai Pusei pastāv tiesiskais pamats personas datu apstrādei.

8.2.	Pasūtītājam ir tiesības publicēt Līgumu un tā izpildes mērķim attiecīgos personas datus Pasūtītāja mājaslapā, un, noslēdzot Līgumu, Puses patstāvīgi informē datu subjektus par šādu personas datu publicēšanu šajā Līgumā paredzētajā apjomā.

- Citi noteikumi

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

  - Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

  - Līguma izpildi vada:

    - Pasūtītāja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.__________, e-pasts: _________;

    - Uzņēmēja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.________, e-pasts: _________, sertifikāta Nr.____________.

    - Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

    - Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (______) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz __ (______) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

# Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 Iestādes nosaukums: Valsts kase Iestādes kods: TRELLV22 Konts: LV31TREL913561600800B Tālrunis: 67027587 E-pasta adrese: info@zmni.lv ________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. | Komercsabiedrības nosaukums Reģistrācijas Nr.: ____________________ Juridiskā adrese: ____________________ Bankas nosaukums: __________________ Bankas kods: _______________________ Bankas konts: _______________________ Tālrunis: _________; fakss: ____________ E-pasta adrese: ______________________ ________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. |

# Footnotes

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums

Ūdensnotekai jāatbilst valsts nozīmes ūdensnotekas noteikšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr.623 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 11.2.1.punktu: “valsts nozīmes meliorācijas sistēma – ūdensnoteka (regulēta ūdenstece un speciāli rakta gultne), kuras sateces baseins ir vismaz 10 kvadrātkilometru vai kura ir vismaz piecus kilometrus gara, starpvalstu ūdensnoteka”